СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ И ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ И СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Чубаков М.Ж., член Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству (МСССС)

(ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»)

Акбиев Р.Т., канд. техн. наук.

(Ассоциация «СРОСЭКСПЕРТ», ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»)

Аннотация. В докладе рассматриваются проведенные авторами исследования по оценке сейсмостойкости (динамической устойчивости) навесных фасадных и светопрозрачных конструкций на основе испытаний.

Ключевые слова: светопрозрачные конструкции, сейсмостойкость, динамическая устойчивость, нормативные документы, фасадные системы.

В работе представлены результаты проведенных в ЦНИИП Минстроя России, ЦНИИСК и других организациях расчетно-экспериментальных исследований по оценке сейсмостойкости навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций большинства существующих отечественных и зарубежных производителей (далее – «динамические испытания»).

Проанализирована практика применения результатов динамических испытаний в проектировании и при подготовке обоснований сейсмостойкости фасадных систем для зданий и сооружений, возводимых в сейсмически опасных районах.

Приведены основные положения методологии проведения таких испытаний (далее – «Методика»), на соответствие которым проводится оценка полученных результатов динамических испытаний.

Путем сравнения данных, содержащихся в отчетах (заключениях), выполненных различными специалистами и организациями с положениями Методики обосновывается полнота (неполнота) исходных данных, принятая для проведения динамических испытаний, а также проводится оценка соответствия полученных результатов требованиям норм и Методики, т.е. выявляются «методологические просчеты» и их влияние на конечный результат.

Показано, что для большинства испытаний, выполненных, например, в ЦНИИСК методологические просчеты и их влияние на конечный результат весьма существенны. В связи с чем, полученные выводы и заключения о сейсмостойкости исследуемых в них навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций являются необоснованными и недостоверными.

Выводы авторов:

– необходимо совершенствовать нормативно-технические требования по проведению расчетно-экспериментальных исследований и оценке сейсмостойкости навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций, в том числе по методам расчетно-экспериментальных исследований (оценки соответствия);

– не соответствующие Методике проведенные различными исполнителями динамические испытания и другие исследования такого рода не обеспечивают безопасность навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций. Т.е. выводы и заключения, выданные по результатам таких испытаний нельзя считать обоснованными и достоверными;

– с целью снижения негативных последствий в результате вышеизложенного, Минстрою России предлагается скоординировать работу по организации комиссионной экспертной оценки отчетов по результатам проведенных испытаний данной тематики, результатом чего должен стать аналитический доклад, с выводами и рекомендациями для дальнейших действий.

Организацию проведения такой работы предлагается поручить компетентной подведомственной Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства ведущей научно-исследовательской проектной организации.