ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СЕЙСМОИЗОЛИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ С ПОМОЩЬЮ СТАНЦИЙ ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

В.А. Лапин, канд. техн. наук, чл.-кор. МИА и НИА РК

(АО «КазНИИСА», г. Алматы, Республика Казахстан)

С.Е. Ержанов, канд. техн. наук, чл.-кор. МИА и НИА РК

(АО «КазНИИСА», г. Алматы, Республика Казахстан)

В.П. Даугавет, заведующий сектором, АО «КазНИИСА», г.Алматы,
Республика Казахстан

Аннотация. В докладе анализируются инструментальные записи землетрясения, произошедшего 16 августа 2014 в г. Алматы, полученные на здании-аналоге и двух сейсмоизолированных зданиях.

Ключевые слова: сейсмоизоляция, сейсмическая устойчивость, акселерограммы, сейсмические станции..

Остаются актуальными вопросы исследования  поведения зданий, оснащенных различными системами сейсмозащиты, в условиях реальных сейсмических воздействий.

В АО «КазНИИСА» такие исследования по оценки эффективности систем сейсмоизоляции различных типов выполняются на  постоянно действующем специальном полигоне. В 1989 году на трех построенных домах с одинаковой надфундаментной частью (9-ти этажные крупнопанельные дома серии 158), но различными фундаментами: обычными ленточными с системой перекрестных лент, сейсмоизолирующими кинематическими[1] и опорами с прокладками из фторопласта, были установлены станции инженерно-сейсмометрической службы.

Система сейсмоизоляции в виде опоры с прокладками из фторопласта, связанна с именами Жунусова Т.Ж., Шахновича Ю.Г., Горовица И.Г. [2], была разработана и экспериментально исследована институтами КазпромстройНИИпроект и ЦНИИпромзданий. Эта система первоначально предложена для железобетонных каркасных зданий. Она выполняется с наклонными плоскостями контактирующих поверхностей с использованием пленки из фторопласта ( 4.

Типовое здание представляет собой крупнопанельный жилой дом серии 158, одно подъездная блок-секция (рисунок 1). Габариты здания: длина  ( 17,4 м, ширина ( 12,9 м, высота – 31,5 м. Здание имеет 9 этажей высотой 3 м каждый с дополнительным техническим подпольем и полупроходным чердаком. На здании с КФ кинематические фундаменты опираются на перекрестную ленту в местах пересечения стен. Глубина заложения 3,8 м.

Каждое здание запроектировано для районов сейсмичностью 9 баллов.

Грунтовые условия на площадке строительства – валуногалечники, 2-й категории по сейсмическим свойствам. Уровень грунтовых вод 20 м.

Все дома, таким образом, были оснащены станциями инженерно-сейсмометрической службы, получившие номера, соответственно, № 20, 21, 22. На здании с КФ оборудовано 5 измерительными пунктами (1, 4, 7, 9 этажи и подвал).

Инструментальные записи землетрясений являются объективной информацией для оценки качества систем сейсмоизоляции с учетом текущей эксплуатации и технического состояния домов.

Записи ускорений выполняются аналоговыми приборами ОСП, смещений – ВБП. Инструментальные данные записываются на фотобумагу. Понятно, что цифровка инструментальных записей выполняется вручную.

В [3] приведены результаты анализа инструментальных записей, зарегистрированных при землетрясении 31 мая 2012 года интенсивностью 4-5 баллов, на станциях № 21 и № 22. Однако на доме-аналоге (станция № 20), удовлетворительные записи получены не были.

16 августа 2014 года в 03 час. 42 мин. сетью сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан» зарегистрировано землетрясение. Эпицентр был расположен в 41 км на восток от г.Алматы с координатами 430 30′ с.ш. и 77о 40′ в.д., энергетическим классом К=12,0, магнитудой MPV-5,2, глубина 5 км. Подземные толчки ощущались в г. Алматы 4-5 баллов по шкале MSK-64.

На сейсмостанциях № 20, 21,22, расположенных на 9-ти этажных крупнопанельных зданиях серии 158 с фундаментами трех типов, были получены инструментальные записи указанного землетрясения. Эти инструментальные записи образовали очень удобную для изучения выборку из 10 акселерограмм – они получены на доме-аналоге и двух зданиях с сейсмоизолирующими фундаментами. Выборка весьма информативная, позволяющая оценить влияния конструктивного решения фундаментов на реакцию крупнопанельных зданий 158 серии.

Все акселерограммы записаны по поперечной оси здания. Проведены расчеты спектральных кривых β для каждой из записанных акселерограмм при величине декремента колебания 0,3.

На рис.1-3 соответственно приведены спектральные кривые β для поэтажных акселерограмм соответственно для дома-аналога, здания с фторопластовыми прокладками(ФТ) и здания на КФ.

ВЫВОДЫ:

- Здание на ленточном фундаменте работает по классической  модели с пропорциональном возрастанием поэтажных ускорений к последнему этажу.

- Величины ускорения в уровне 9-го этажа в сейсмоизолируемых зданиях меньше на 47% аналогичной величины в здании на ленточном фундаменте. Величины ускорения в уровне 9 этажа на сейсмоизолируемых зданиях при этом совпадают.

- Максимальные величины спектрального коэффициента β для сейсмоизолируемых зданий в уровне 9-го этажа меньше аналогичной величины – для ФТ на 11%, для КФ на 63%.

- Эффект снижения сейсмических сил  в сеймоизолированных зданиях имеет место.

Литература

- Черепинский Ю.Д., Лапин В.А., Основы сейсмоизоляции в строительстве. – Иркутск: «Элит». 1995. 204 c.

- Жунусов Т.Ж., Шахнович Ю.Г., Горовиц И.Г., Королев А.Н. Экспериментальные исследования железобетонного каркаса с безбалочными перекрытиями. //Экспресс-информация. ВНИИИС.1984, Cерия 14. Вып.7. С.15-20.

- Ержанов С.Е., Даугавет В.П., Лапин В.А. Исследование динамики сейсмоизолированного дома с помощью станций инженерно-сейсмометрической службы. // В сб. трудов Международной научно-практической конференции «Новые строительные тренды в XXI веке».  Алматы, 2017. С.82-89.

STUDYING THE DYNAMICS OF SEISMICALLY ISOLATED BUILDINGS WITH THE AID OF THE STATIONS OF ENGINEERING SEISMOMETRIC SERVICE

S.Y. Yerzhanov, Ph.D. in Engineering Science, Managing Director of Research,  Corresponding Member of the IEA and NEA of the RoK, KazNIISA JSC, Almaty,

V.A. Lapin, Ph.D. in Engineering Science, Director of the Center for Scientific Research in Building Industry, Scientific Secretary, Corresponding Member of the IEA and NEA of the RoK, KazNIISA JSC, Almaty,

V.P. Daugavet, Sector Leader, KazNIISA JSC, Almaty.

Abstract. The report analyses instrumental records of the earthquake that took place on August 16, 2014 in Almaty on the building-analogue and 2 seismically isolated buildings.
It concludes about the effect of seismic isolation.

Keywords: seismic isolation, seismic stability, accelerogram, seismic station.

Bibliography

- Cherepinsky Yu.D., Lapin V.A. Fundamentals of seismic isolation in construction. – Irkutsk: Elite. 1995. 204 p.

- Zhunusov T.Zh., Shakhnovich Yu.G., Gorovits I.G., Korolev A.N. Pilot studies of reinforced concrete skeleton frame with beamless floors. – M.: EI, VNIIIS. 1984. Series 14, Ed. 7, P. 15-20.

- Yerzhanov S.Y., Daugavet V.P., Lapin V.A. Dynamic study of seismically isolated house with the aid of the stations of engineering seismometric service. // In the collected papers of the International scientific and practical conference "New construction trends in the XXI century". Almaty, 2017. – P.82-89.

Рисунок 1 ( Спектральные кривые β  поэтажных акселерограмм для здания-аналога.

Рисунок 2 ( Спектральные кривые β  поэтажных акселерограмм для здания с ФТ.

Рисунок 3 ( Спектральные кривые β  поэтажных акселерограмм для здания с КФ.