ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Ю.В. Панасенко,  руководитель группы ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство»

В.Н. Симбиркин, канд. техн. наук

(ООО «ЕВРОСОФТ»)

Аннотация. В докладе рассматривается вопрос расчета упругопластических конструкций при сейсмических воздействиях. Представлен вариант решения задачи определения необходимых собственных форм и учета вклада в динамическую реакцию отброшенных и ненайденных форм колебаний

Ключевые слова: упругопластические конструкции, динамические расчеты

Согласно действующим строительным нормам, при проектировании широкого класса зданий и сооружений в сейсмических районах требуется произвести нелинейный динамический анализ напряженно-деформированного состояния их конструкций, «как правило, во временной области с применением инструментальных или синтезированных акселерограмм сейсмического движения грунта» [1]. Формирование расчетных моделей сооружений при этом следует проводить с учетом возможности развития в элементах конструкций «неупругих деформаций и локальных хрупких разрушений» [1].

В общем случае нелинейная динамическая задача может быть решена в дискретной постановке по времени и координатам методами прямого пошагового интегрирования системы дифференциальных уравнений [2]. Однако, поскольку размерность моделей строительных сооружений обычно достаточно велика (105-107 степеней свободы), число точек акселерограммы составляет 103-105 и необходимо рассмотреть несколько вариантов сейсмического воздействия, получение и хранение такого решения значительно затруднено.

На практике обычно считают, что нелинейные эффекты оказывают влияние только на жесткость конструкции, в то время как масса и демпфирование являются константами. Принимая это допущение, используем еще одно. Полагаем, что в системе имеется небольшое количество существенно нелинейных элементов (например, нелинейных сейсмоизоляторов типа резинометаллических опор или выключающихся связей), учет работы которых следует выполнить максимально точно. Для остальной части конструкции приближенно считаем, что матрица ее касательной жесткости прямо пропорциональна матрице начальной жесткости [3]. Аналогичное допущение используется в различных модификациях приближенного статического метода анализа сейсмостойкости «pushover analysis» [4, 5].

Точное или приближенное решение поставленной задачи можно получить с использованием разложения динамической реакции конструкции по формам ее собственных колебаний или векторам Ритца [2]. В этом случае задача существенно упрощается, поскольку следует решить систему дифференциальных уравнений, количество которых равно не числу степеней свободы конструкции, а числу учитываемых собственных форм или векторов Ритца, которое обычно не превышает 102. При этом время решения нелинейной задачи оказывается практически прямо пропорциональным числу нелинейных степеней свободы и при отсутствии локальных нелинейностей совпадает с временем решения соответствующей линейной задачи. Однако в этом случае остро стоит проблема обеспечения полноты используемого базиса, от которого существенно зависит точность определения нелинейной динамической реакции.

В работе представлен вариант решения задачи определения необходимых собственных форм и учета вклада в динамическую реакцию отброшенных и ненайденных форм колебаний. При учете локальных нелинейностей конструкции критерии отбора форм, основанные на анализе эффективных модальных масс, оказываются недостаточными. Точное решение такой задачи можно получить лишь в том случае, если будут учтены локальные формы собственных колебаний, непосредственно связанные с деформацией нелинейных элементов. При этом эффективная модальная масса по таким формам может быть нулевой.

Методика упрощенного динамического расчета реализована в отечественном программном комплексе STARK ES, входящем в состав системы СТАРКОН.

Литература

- СП 14.1330.2014. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*. – М.: Минстрой России, 2014. – 125 с.

- Wilson, E.L. Static & dynamic analysis of structures: a physical approach with emphasis on earthquake engineering. – Computers and Structures Inc, 2004. – 304 p.

- Симбиркин В.Н., Панасенко Ю.В. Упрощенный нелинейный динамический расчет сооружений при сейсмических воздействиях// Строительная механика и расчет сооружений. – 2017. – № 5 (274). – С. 32-36.

- Themelis, S. Pushover analysis for seismic assessment and design of structures/ Ph.D. dissertation. – Heriot-Watt University, School of the Built Environment, 2008. – 261 p.

- Булушев С.В., Джинчвелашвили Г.А., Колесников А.В. Нелинейный статический метод анализа сейсмостойкости зданий и сооружений// Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – 2016. – № 5.

DYNAMIC ANALYSIS OF ELASTOPLASTIC STRUCTURES UNDER SEISMIC MOTIONS

V.N. Simbirkin, Ph.D., chief engineer, EUROSOFT

Yu.V. Panasenko, Eng., group leader, TSNIISK named after V.A. Kucherenko «NITS «Stroitel’stvo»

Literature

- SP 14.1330.2014. Stroitel'stvo v sejsmicheskih rajonah. SNiP II-7-81*. – M.: Minstroj Rossii, 2014. – 125 s.

- Wilson, E.L. Static & dynamic analysis of structures: a physical approach with emphasis on earthquake engineering. – Computers and Structures Inc, 2004. – 304 p.

- Simbirkin V.N., Panasenko YU.V. Uproshchennyj nelinejnyj dinamicheskij raschet sooruzhenij pri sejsmicheskih vozdejstviyah// Stroitel'naya mekhanika i raschet sooruzhenij. – 2017. – № 5 (274). – S. 32-36.

- Themelis, S. Pushover analysis for seismic assessment and design of structures/ Ph.D. dissertation. – Heriot-Watt University, School of the Built Environment, 2008. – 261 p.

- Bulushev S.V., Dzhinchvelashvili G.A., Kolesnikov A.V. Nelinejnyj staticheskij metod analiza sejsmostojkosti zdanij i sooruzhenij// Sejsmostojkoe stroitel'stvo. Bezopasnost' sooruzhenij. – 2016. – № 5.